## Slide 1
DIY 四軸無人機
元件清單 + rx 電路原理
目標：GPS 路徑 + 超音波避障 + WiFi 影像 + 電腦端 AI

## Slide 2
系統架構
無人機端
ESP32 飛控
MPU6050（6 軸姿態）
BMP280（氣壓定高）
NEO-M8N GPS
HC-SR04 超音波 × 4（避障）
NRF24L01+PA/LNA（接收）
ESC × 4 → 無刷馬達 × 4
ESP32-CAM（獨立 WiFi 影像）
地面端
Arduino Nano
NRF24L01+PA/LNA
雙搖桿（手動備援）
OLED 顯示遙測
USB 連電腦
電腦端
Python 接收指令
YOLO 物體辨識
路徑規劃
發送 GOTO / MOVE 指令
WiFi 直連 ESP32-CAM
看即時影像

## Slide 3
你已有的元件（不用買）
• 無刷馬達 × 4
• ESC 電調 × 4
• NRF24L01+PA/LNA 模組（多片）
• Arduino Nano（地面端用）
• 機架（?）、電池（?）、螺旋槳（?）
•
• 確認一下：機架尺寸、電池規格（幾 S 多少 mAh）、螺旋槳尺寸
• 這會影響接下來要不要買電源分配板 PDB 和 BEC

## Slide 4
需要購買 ①：飛控核心（約 NT$450）
元件
型號
用途
價格
主控板
ESP32 DevKit V1
跑 PID、感測器、NRF24、GPS
250
6 軸 IMU
MPU6050 模組
陀螺儀 + 加速度計，自穩必備
60
氣壓計
BMP280 模組
定高模式使用
60
小計
370

## Slide 5
需要購買 ②：GPS + 避障（約 NT$560）
• GPS 模組：NEO-M8N（NT$400）
  – 支援 GPS + GLONASS，定位精度 2.5m
  – 便宜版 NEO-6M 只要 NT$150，但冷啟動慢、精度差
• 超音波感測器：HC-SR04 × 4（NT$40 × 4 = NT$160）
  – 前、後、左、右各一顆
  – 射程 2~4m、便宜好上手
  – 注意：戶外風噪會影響，可先當「警示」不做硬避障
• 若日後要升級，可換 VL53L1X 雷射 ToF（4 顆 NT$600）

## Slide 6
需要購買 ③：影像模組（約 NT$300）
• ESP32-CAM（AI-Thinker 版）：NT$250
  – 內建 OV2640 相機 + WiFi
  – 電腦用瀏覽器或 Python 直連就能看畫面
• 外接 WiFi 天線（IPEX）：NT$50
  – 原廠 PCB 天線只有 100m 左右，外接可延伸到 300~500m
• FTDI USB 轉 TTL（燒錄用）：NT$80
  – ESP32-CAM 沒有 USB，燒錄必備
  – 飛控的 ESP32 DevKit 有 USB 所以不用
•
• 注意：ESP32-CAM 獨立運作，不跟飛控通訊，不會互相影響

## Slide 7
需要購買 ④：其他配件（約 NT$400）
• 電源分配板 PDB（含 5V BEC）：NT$150
  – 給飛控和感測器穩定 5V 供電
• XT60 接頭 + 電源線：NT$80
• 杜邦線、排針、束帶、熱縮套：NT$150
• OLED 0.96 吋顯示器（地面端用）：NT$80
  – 顯示飛機狀態、GPS 座標、電量
•
• 搖桿模組（地面端，你的 TX 已經有）
• Arduino Nano（地面端，你已有）

## Slide 8
BOM 總表
分類
內容
小計 (NT$)
飛控核心
ESP32 + MPU6050 + BMP280
370
定位避障
NEO-M8N + HC-SR04 × 4
560
影像模組
ESP32-CAM + 天線 + FTDI
380
配件
PDB + XT60 + 杜邦線 + OLED
460
總計
（馬達/ESC/電池/機架/螺旋槳已有）
1,770
✓ 預算目標 NT$2000~3000 內完成採購（馬達/電池自備的前提下）

## Slide 9
rx.JPG 電路原理：這是什麼？
• 這張圖是「有刷馬達」四軸的馬達驅動電路
  – 4 顆小型有刷直流馬達（像玩具小四軸那種）
  – 不適合你的無刷馬達 → 無刷馬達要用 ESC
•
• 每一顆馬達的驅動電路包含 4 個元件：
  – 1. N 通道 MOSFET（IRFZ44N）→ 當作電子開關
  – 2. 100Ω 閘極電阻 → 限制瞬間電流
  – 3. 10kΩ 下拉電阻 → 安全接地
  – 4. 1N4007 飛輪二極體 → 保護電路免於反電動勢
•
• 下面幾頁逐個說明每個元件的電子學原理

## Slide 10
① MOSFET：電子開關
• IRFZ44N 是 N 通道 MOSFET（功率電晶體）
  – 三隻腳：Gate (G)、Drain (D)、Source (S)
  – 最大可過 49A，阻抗低發熱小，適合切換馬達
• 接法：「低壓端開關」（Low-Side Switch）
  – 馬達正極 → 接電池 +V
  – 馬達負極 → 接 MOSFET 的 Drain
  – MOSFET Source → 接地（GND）
  – Arduino 用 Gate 控制開關
• 運作方式（開關狀態）：
  – Gate 電壓 > 4V（HIGH）：D-S 導通 → 馬達通電轉動
  – Gate 電壓 ≈ 0V（LOW）：D-S 截止 → 馬達斷電停止

## Slide 11
② 為什麼能控制「轉速」？PWM 原理
• Arduino analogWrite() 輸出 PWM 方波（預設約 490Hz）
• Duty Cycle（佔空比）= HIGH 時間 / 週期
  – 0% Duty：MOSFET 一直關 → 馬達不轉
  – 50% Duty：一半時間通電 → 馬達半速
  – 100% Duty：一直通 → 馬達全速
• 原理：因為切換速度很快（每秒 490 次）
  – 馬達的機械慣性來不及跟著開關
  – 馬達「感覺到」的是平均電壓
  – 平均電壓 = 電池電壓 × Duty Cycle
•
• 所以：改變 PWM 值 → 改變平均電壓 → 改變轉速

## Slide 12
③ 100Ω 閘極電阻的作用
• MOSFET 的 Gate 其實是一個電容（約 1~10 nF）
  – 要導通 = 把這個電容充飽到 > 4V
  – 要關閉 = 把這個電容放電到 ≈ 0V
• 如果沒有閘極電阻：
  – Arduino 瞬間要灌 / 吸很大電流（可能 >100mA）
  – 會超過 Arduino 腳位的 40mA 上限 → 燒 MCU
  – 開關邊緣會產生振鈴（ringing）電磁干擾
• 加上 100Ω 之後：
  – 限制瞬間電流 = 5V / 100Ω = 50mA（安全）
  – 稍微減慢開關速度，減少振鈴
  – 代價：切換不那麼陡峭，MOSFET 在切換時會發熱一點點

## Slide 13
④ 10kΩ 下拉電阻的作用（安全！）
• 問題情境：Arduino 重開機 / 程式沒跑 / 線鬆掉
  – 此時 Gate 是「浮接」狀態（floating）
  – 浮接腳位會受環境雜訊感應出不定電壓
  – 可能意外到達 4V → MOSFET 誤導通 → 馬達亂轉！
• 解法：在 Gate 和 GND 之間加 10kΩ 電阻
  – Arduino 沒在輸出時，Gate 被拉到 0V
  – MOSFET 保持關閉 → 馬達安全停止
• 為什麼選 10kΩ？
  – 太小（如 1kΩ）→ 正常 HIGH 時浪費電、會分壓降低 Gate 電壓
  – 太大（如 1MΩ）→ 放電太慢，Gate 電壓降不下來
  – 10kΩ 是經驗值的甜蜜點

## Slide 14
⑤ 1N4007 飛輪二極體（Flyback Diode）
• 馬達是電感（線圈）—— 記住這點最重要！
• 電感的特性：不允許電流瞬間改變
  – MOSFET 關閉的瞬間，電流突然被切斷
  – 電感會自己產生「反電動勢」，電壓可能飆到 100V 以上
  – 這個高壓會擊穿 MOSFET → 燒機
• 解法：在馬達兩端反向並聯一顆二極體
  – 陰極（有線那一端）→ 接 +V
  – 陽極 → 接 MOSFET Drain（馬達負極）
  – 正常工作時二極體反向，不影響電路
  – MOSFET 關閉瞬間，電感感應電壓讓二極體正向導通
  – 電感能量透過二極體安全釋放 → MOSFET 得救
• 1N4007 規格 1A / 1000V，便宜又耐用

## Slide 15
為什麼這個電路不能控制「無刷馬達」？
• 有刷 vs 無刷：根本不同的東西
  – 有刷馬達：兩條線，直接給電就轉（像玩具車）
  – 無刷馬達：三條線，需要按順序切換三相電流
• 無刷馬達需要：
  – 6 顆 MOSFET 組成三相橋
  – 專用晶片計算換相時序（或感測轉子位置）
  – 換相頻率從每秒幾十到幾萬次
• 解法：買現成的「電子調速器 ESC」
  – ESC 裡面已經包含三相橋 + 換相邏輯
  – 對飛控來說，只需要給它一條 PWM 訊號（像控制伺服那樣）
  – 1000µs = 停止，2000µs = 全速
•
• 所以你已經有 ESC → 不需要自己焊 MOSFET 電路

## Slide 16
下一步
• 採購清單（總預算 ~NT$1800）
  – ESP32 + MPU6050 + BMP280
  – NEO-M8N GPS + HC-SR04 × 4
  – ESP32-CAM + 外接天線 + FTDI
  – PDB + XT60 + 杜邦線 + OLED
• 到貨後依序進行：
  – Step 1：ESP32 + MPU6050 單獨測試（讀姿態角）
  – Step 2：加入 NRF24 接收，手動搖桿控制四顆 ESC
  – Step 3：綁上機架試飛（無 GPS、無避障）
  – Step 4：加入 GPS 定點懸停
  – Step 5：加入超音波避障邏輯
  – Step 6：加入 ESP32-CAM，測試電腦接收影像
  – Step 7：電腦端寫 AI，閉環控制